## Slide 1
Zadanie nr 3
Model numeryczny konstrukcji złożonej z kilku części
Cel:
Zapoznanie studentów z zasadą modelowania kontaktu mechanicznego pomiędzy
współdziałającymi ze sobą elementami konstrukcji
Literatura:
1. R. Grądzki: Wprowadzenie do metody elementów skończonych, Politechnika Łódzka, 2002
2. W. Śródka: Trzy lekcje metody elementów skończonych , Politechnika Wrocławska, 2004
3. A. Skrzat: Modelowanie liniowych i nieliniowych problemów mechaniki ciała stałego
i przepływów ciepła w programie Abaqus, Rzeszów 2010
4. Wykłady !
Komputerowa optymalizacja konstrukcji odlewu pod względem wytrzymałościowym

## Slide 2
Wyznaczyć stan naprężenia w połączeniu przedstawionym na zamieszczonych rysunkach,
zakładając, że nakrętka (NAKRETKA) przemieszcza się w zakresie 0 do 1 mm od chwili
kontaktu z powierzchnią górnej blachy (BLACHA_G)
Śruba i nakrętka wykonane są ze stali ; E = 190000, n=0.3
Tarcze wykonano ze stopu aluminium; E=75000, n=0.25
NAKRETKA
SRUBA
BLACHA_D
BLACHA_G
Rys.1 Rysunek złożenia

## Slide 3
Ze względu na fakt, że całe złącze jest bryłą obrotową, należy zastosować elementy osiowo – symetryczne. Tworzymy wtedy model 2D, który rysujemy z prawej strony osi symetrii. Poszczególne jego elementy (Part) rysowane są oddzielnie i składane w zespół w module Assembly. Pomiędzy częściami składowymi należy uwzględnić zjawisko kontaktu mechanicznego ( moduł Interaction).
Rys. 2 Model geometryczny złącza.

## Slide 4
0,0
30,0
50,0
30,10
50,10
SRUBA
15,10
55,10
15,20
55,20
12.5, 20
42.5, 20
12.5, 30
42.5, 30
BLACHA_G
BLACHA_D
NAKRETKA
10,30
30,30
10,40
30,40
Współrzędne (wymiary) poszczególnych części składowych złącza

## Slide 5
Slave surface
Master surface
Model kontaktu mechanicznego w MES
Węzły należące do powierzchni SLAVE nie mogą penetrować obszaru ograniczonego powierzchnią
MASTER, natomiast powierzchnia MASTER może penetrować obszar ograniczony powierzchnią SLAVE,
ale tylko pomiędzy jej węzłami
1. Powierzchnia SLAVE powinna być gęściej usieciowiona niż MASTER
2. Jeżeli gęstości sieci są podobne to powierzchnia SLAVE powinna należeć do materiału
który ma mniejszą twardość
Minimum teorii -

## Slide 6
Rys. 3 Stan naprężenia w sąsiedztwie gwintu – odwzorowanie dokładne